# Integrierte Faxfunktion in FRITZ!Box einrichten

Mit Ihrer FRITZ!Box können Sie Faxe versenden und empfangen, ohne ein Faxgerät anzuschließen. Die FRITZ!Box nimmt Faxe entgegen und leitet diese per E-Mail weiter oder legt sie auf einem USB-Speicher (Speicherstick, Festplatte) ab, der am USB-Anschluss der FRITZ!Box angeschlossen ist. Die Faxe werden mit Empfangsdatum und Empfangszeit als PDF-Dateien weitergeleitet bzw. auf dem USB-Speicher im Verzeichnis "FRITZ\faxbox" gespeichert. Beim Faxversand erfolgt die Eingabe des Nachrichtentextes über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box, wodurch der Faxversand unter allen Betriebssystemen möglich ist.

#### Voraussetzungen / Einschränkungen

- Für den Faxversand muss eine Rufnummer ausgewählt werden, die automatisch auch für den Faxempfang verwendet wird. Über diese Rufnummer ist man telefonisch nicht mehr erreichbar, da das Fax alle Rufe an diese Rufnummer entgegennimmt - auch Telefongespräche.

- Pro Faxversand werden maximal zwei DIN A4-Seiten übertragen. Längere Faxdokumente werden beim Versand auf zwei DIN A4-Seiten gekürzt.

- Grafiken können ausschließlich im Google Chrome und Mozilla Firefox an das Faxdokument angehängt werden. Bei Internet Explorer und Safari ist das Anhängen von Grafiken aus technischen Gründen nicht möglich.

- Es kann eine Grafik angehängt werden, die im Dateiformat JPG oder PNG vorliegt. Andere Dateiformate (z.B. PDF oder DOC) werden beim Faxversand ignoriert.

Hinweis:Grafiken, die kleiner als das Seitenformat DIN A4 sind, werden beim Versand zentriert; Grafiken, die größer sind, werden auf das Seitenformat skaliert.

Hinweis:Alle Funktions- und Einstellungshinweise in dieser Anleitung beziehen sich auf das aktuelle FRITZ!OS. Einige der beschriebenen Einstellungen werden nur angezeigt, wenn die "Erweiterte Ansicht" der Benutzeroberfläche (unten/mittig: ) aktiv ist.

## 1 Vorbereitungen

### Passive Faxweiche aktivieren

Führen Sie diese Maßnahmen nur durch, wenn die FRITZ!Box mit einem analogen Festnetzanschluss verbunden ist und Sie Ihre analoge Festnetzrufnummer für den Faxempfang verwenden möchten:

Aktivieren Sie die passive Faxweiche, wenn Sie am analogen Festnetzanschluss sowohl Telefonate als auch Faxe empfangen wollen. Die Faxweiche erkennt, ob es sich bei einem ankommenden Ruf um ein Fax oder einen Telefonanruf handelt und leitet alle erkannten Faxe automatisch an ein in der FRITZ!Box eingerichtetes Faxgerät weiter.

Wichtig:
Damit die passive Faxweiche der FRITZ!Box Faxanrufe erkennt und an das Fax weiterleitet, muss ein anderes Telefoniegerät (Telefon, Anrufbeantworter) den Anruf zuerst annehmen. Ankommende Rufe, die nicht entgegen genommen werden, werden von der Faxweiche nicht erkannt.

- Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie".

- Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "Eigene Rufnummern".

- Klicken Sie auf die Registerkarte "Anschlusseinstellungen".

- Aktivieren Sie die passive Faxweiche.

Wichtig:
Falls die Option nicht vorhanden ist, tragen Sie zunächst die Festnetzrufnummer in der FRITZ!Box ein.

- Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".

### Faxübertragung mit T.38 aktivieren

Der Standard T.38 (Fax over IP) ermöglicht eine zuverlässige Faxübertragung über das Internet. Faxe werden nicht mehr als digitale Sprachsignale übertragen, sondern in einem bestimmten Protokoll. Beim Faxen ohne T.38 kann es dagegen zu Funktionseinschränkungen und Faxabbrüchen kommen. Aktivieren Sie daher T.38 in der FRITZ!Box, wenn Sie eine Internetrufnummer zum Faxen verwenden:

- Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie".

- Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "Eigene Rufnummern".

- Klicken Sie auf die Registerkarte "Anschlusseinstellungen".

- Aktivieren Sie im Abschnitt "Sprachpakete" die Option "Faxübertragung auch mit T.38".

- Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".

## 2 Faxfunktion einrichten

### Faxfunktion aktivieren und Faxkennung festlegen

- Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie".

- Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "Telefoniegeräte".

- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Gerät einrichten".

- Wählen Sie im Abschnitt "In die FRITZ!Box integriert" die Option "Faxfunktion" aus und klicken Sie auf "Weiter".

- Tragen Sie im Feld "Fax-Kennung" ein, welche Kennung Teilnehmern übermittelt werden soll, die ein Fax an die FRITZ!Box senden und die Sie beim Faxversand an den anderen Teilnehmer übermitteln möchten. Sie können z.B. Ihre Rufnummer oder Ihren Namen eintragen.

Wichtig:
Viele Fax-Empfänger blockieren Faxe, die keine Fax-Kennung übermitteln, um sich vor unerwünschter Fax-Werbung zu schützen.

### Festlegen, wie ankommende Faxe behandelt werden

Die Faxe können Sie auf einem USB-Speicher ablegen, der am USB-Anschluss der FRITZ!Box angeschlossen ist oder im internen Speicher und/oder automatisch an eine beliebige E-Mail-Adresse weiterleiten:

Wichtig:
Ein empfangenes Faxdokument geht u.U. verloren, wenn die anschließende E-Mail-Weiterleitung temporär oder dauerhaft scheitert (z.B. weil die Internetverbindung unterbrochen oder Mailserver nicht erreichbar ist) und parallel keine Ablage auf dem USB-Speicher oder im internen Speicher eingerichtet oder zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Außerdem wird der interne Faxempfang deaktiviert, bis der Mailversand wieder funktioniert oder die FRITZ!Box neu gestartet wird.

- Wenn die Faxe im internen Speicher abgelegt werden sollen, aktivieren Sie die Einstellung "intern ablegen“.

- Wenn die Faxe auf einem USB-Speicher abgelegt werden sollen, aktivieren Sie die Einstellung "auf dem USB-Speicher ablegen".

  - Wenn Sie die Einstellung nicht aktivieren können, ist kein USB-Speicher angeschlossen oder in der Benutzeroberfläche unter "Heimnetz > USB-Geräte > USB-Fernanschluss" für den USB-Speicher der USB-Fernanschluss aktiviert.

Wichtig:
Wenn Sie den USB-Speicher nachträglich entfernen oder den USB-Fernanschluss aktivieren wollen, müssen Sie diese Einstellung vorher wieder deaktivieren, da das Deaktivieren sonst zu Fehlern beim Faxempfang führt.

- Wenn die Faxe automatisch an eine bestimmte E-Mail-Adresse gesendet werden sollen, aktivieren Sie die Einstellung "per E-Mail weiterleiten" und tragen Sie die E-Mail-Adresse ein. Die Faxe können auch an mehrere E-Mail-Adressen gesendet werden. Tragen Sie die E-Mail-Adressen dazu jeweils durch ein Komma getrennt voneinander ein ohne Leerzeichen dazwischen.

Beispiel:
max.mustermann@gmx.net,erika.mustermann@web.de

- Klicken Sie auf "Weiter".

### Angaben zum E-Mail-Konto eintragen

Im nächsten Schritt werden eventuell verschiedene Angaben zum E-Mail-Konto abgefragt. Diese Angaben werden benötigt, wenn die FRITZ!Box neue Faxe per E-Mail versenden soll und der Push Service noch nicht eingerichtet ist. Geben Sie die Angaben zum E-Mail-Konto dann so ein:

Hinweis:Die Angaben zum E-Mail-Konto können Sie jederzeit in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter "System > Push Service" ändern.

- Als Absendername ist bereits "FRITZ!Box" eingetragen. Sie können den Namen beibehalten oder ändern.

- Tragen Sie im Feld "E-Mail-Absenderadresse" ein, über welche E-Mail-Adresse die E-Mails versendet werden sollen.

- Wählen Sie im Ausklappmenü "SMTP-Server" den E-Mail-Anbieter aus. Wenn dieser nicht vorhanden ist, wählen Sie die Option "Benutzerdefiniert" und tragen Sie im folgenden Feld den Namen des SMTP-Servers ein. Falls der SMTP-Server nicht auf dem Standard-Port 25 arbeitet, müssen Sie die Portnummer ebenfalls mit angeben.

Beispiel:
Der Name des SMTP-Server ist smtp.de.post.net und der SMTP-Server arbeitet auf Port 599. Dann geben Sie Folgendes ein: smtp.de.post.net:599

Hinweis:Den Namen und die Portnummer des SMTP-Servers erfahren Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter. Über einen SMTP-Server werden ausgehende E-Mails versendet (SMTP = Simple Mail Transport Protocol).

- Wenn der SMTP-Server für die Anmeldung den E-Mail-Benutzernamen benötigt, aktivieren Sie die Einstellung "E-Mail-Benutzername" und tragen Sie den E-Mail-Benutzernamen ein.

- Wenn der SMTP-Server ein Kennwort benötigt, tragen Sie das Kennwort ein und wiederholen Sie dieses im folgenden Feld.

- Klicken Sie auf "Weiter".

### Rufnummern festlegen

Legen Sie jetzt noch fest, über welche Rufnummern Faxe empfangen und gesendet werden sollen. Sie können entweder eine oder mehrere Rufnummern als Faxrufnummern auswählen und ausschließlich für die Faxfunktion nutzen oder die automatische Fax-Erkennung einrichten und über Ihre Rufnummern sowohl Faxe als auch Telefongespräche annehmen.

Wichtig:Bei automatischer Fax-Erkennung ist kein Faxversand möglich. Für den Faxversand müssen Sie mindestens eine Rufnummer auswählen, die automatisch für den Faxempfang verwendet wird. Über diese Rufnummer sind Sie telefonisch nicht mehr erreichbar, da das Fax alle Rufe an diese Rufnummern entgegennimmt.

- Wählen Sie mindestens eine Rufnummer für den Faxversand aus.

Hinweis:Die ausgewählte Rufnummer wird auch für den Faxempfang verwendet. Falls Sie keine Faxe über die FRITZ!Box versenden möchten, können Sie für den Faxempfang auch ausschließlich die automatische Fax-Erkennung nutzen.

- Wählen Sie eine oder mehrere Rufnummern für den Faxempfang aus, wenn das interne Fax alle Anrufe an diese Rufnummern entgegennehmen soll,

  - oder

  - lassen Sie die Rufnummernfelder leer, wenn Sie die automatische Fax-Erkennung nutzen möchten.

Wichtig:Die automatische Fax-Erkennung wird nur aktiv, wenn ein Anrufbeantworter der FRITZ!Box den Anruf entgegen genommen hat. Richten Sie den Anrufbeantworter so ein, dass dieser 2 bis maximal 4 Mal klingelt und wählen Sie nicht die Betriebsart "nur Ansage", da bei dieser Betriebsart die Zeitspanne für eine "automatische Fax-Erkennung" zu kurz ist. Die Aufnahme wird nach erfolgter Fax-Erkennung verworfen.

- Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Weiter" und dann auf "Fertigstellen".

Hinweis:Sollten Sie einen Faxanruf an einem angeschlossenen Telefon entgegen genommen haben, vermitteln Sie den Anruf einfach zu einem der integrierten Anrufbeantworter. Der Anrufbeantworter leitet den Anruf nach erfolgter Fax-Erkennung an das interne Fax weiter.

## 3 Faxempfang auf verschiedene E-Mail-Adressen verteilen

Haben Sie für den Faxempfang mehrere Rufnummern festgelegt, können Sie den verschiedenen Rufnummern unterschiedliche E-Mail-Adressen zuweisen, an die empfangene Faxe weitergeleitet werden:

Hinweis:Faxanrufe, die von einem angeschlossenen Telefon zu einem der integrierten Anrufbeantworter vermittelt wurden, werden an die E-Mail-Adresse(n) weitergeleitet, die der ersten Faxrufnummer zugewiesen wurden.

- Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie".

- Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "Telefoniegeräte".

- Klicken Sie beim Fax auf die Schaltfläche (Bearbeiten).

- Klicken Sie auf die Registerkarte "Merkmale".

- Geben Sie die E-Mail-Adressen für die verschiedenen Rufnummern ein.

- Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "OK".